Textilipari Vizsgálóintézet, á.v.

Václavská 6, 658 41 Brno, Cseh Köztársaság

1021 sz. kijelölt szerv

2005. 12. 22-én kelt 22/2005 sz. autorizálási határozat

Terméktípus kezdeti vizsgálati

és

termék-tűzreakció szerinti minősítési

jegyzőkönyve

Összhangban a későbbiekben az Európai Közösségek Bizottságának 1993. július 22-én kelt 93/68/EGK sz. irányelve által, valamint a későbbiekben többször módosított, CE jelzettel ellátott építőipari termékekkel szemben támasztott műszaki követelményeket megállapító 190/2002 Tt. sz. kormányrendelet 5. § 1. betűje b) bekezdésével összhangban módosított, az Európai Közösségek Bizottságának 1988. december 21-én kelt és a tagállamok építőipari termékekkel kapcsolatos jogi és eljárási rendjeinek közelítéséről szóló 89/106/EGK sz. irányelvével (CPD – építőipari termékek irányelv).

1021-CPD-06/004/1 szám

Termék:		1002 típusú NOVOFLOR / TOPFLOR / EXTRA

heterogén padlóburkolat

Gyártó:			FATRA, a.s., Tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Stat. azonosító:		27465021

Műszaki specifikáció:	ČSN EN 14041 Rugalmas textil és laminált padlóburkolatok

- legfontosabb tulajdonságok

Vizsgálati eljárás:	ČSN EN 13501-1 Építőipari termékek és épületszerkezetek tűzbiztonsági osztályozása – 1. rész: Tűzreakció vizsgálati eredmények szerinti osztályozás

ČSN EN ISO 11925-2 Tűzreakció vizsgálat – Lángok közvetlen hatásának kitett építőipari termékek gyúlékonysága – 2. rész: Vizsgálat kis lángforrással

ČSN EN ISO 9239-1 Padlóburkolatok tűzreakció vizsgálat - Lángok közvetlen hatásának kitett építőipari termékek gyúlékonysága – 1. rész: Viselkedésvizsgálat sugárzó hőforrás alkalmazása esetén.

A jegyzőkönyv használatának	Jelen jegyzőkönyv a fent említett termékre vonatkozik, és használatára

és érvényességének feltételei:  	kizárólag e termékkel kapcsolatosan nyílik lehetőség. A jegyzőkönyv egy bizonyos részének nyilvánosságra hozatalához az ügyfélnek kérvényeznie kell az 1021 sz. kijelölt szerv írásos jóváhagyását. A jegyzőkönyv mindaddig érvényes, amíg a termékkel kapcsolatos, és a vizsgálat, ill. minősítés idején fennálló tények - különösen a termék jellege - nem változnak.

Ellenőrzési tevékenység

szerződésszáma:		1021/06/03 			    olvashatatlan aláírás sk

RNDr. Pavel Malčík

intézetvezető

Kelt Brnoban, 2006.02.01-én

körbélyegző: Textilipari Vizsgálóintézet, á.v.

1021 sz. kijelölt szerv

AO 219

TZÚ Brno, NO 1021, Jegyzőkönyv: 1021-CPD-06/004/1

Oldal: 2/4

1.	Információk a vizsgált és minősített termékről

1.1	A termék leírása

Az 1002 típusú NOVOFLOR /TOPFLOR/ EXTRA padlóburkolat három rétegből álló műanyag heterogén PVC padlóburkolat. A járófelület (kopófelület) transzparens, hátoldala nyomtatott, színoldala mintázattal ellátott. Tekercsekben szállított termék, amely a következő konstrukciós paraméterekkel rendelkezik:

Anyagösszetétel:		100% polivinilklorid

Teljes vastagság:		2,0 mm (+0,13%; -0,10%)

Kopófelület vastagság: 		0,8 mm (+13%; -0,10%)

Kopófelület sűrűség:		1280 ± 50 kb.m-3

Összes négyzetmétersúly:	3,120 kg.m-2 (+13%; -10%)

1.2	A termék eredete és végső felhasználási területe

Az 1002 típusú NOVOFLOR /TOPFLOR/ EXTRA termék „minősített típusú termék”. Minősítése az alábbi végső felhasználásra érvényes:

- oldószereket (pl. UZIN KE 2008 típus) nem tartalmazó diszperziós ragasztóval betonra ragasztandó rugalmas, faltól-falig padlóburkolat.

- Információk a kezdeti típusvizsgálatról

2.1	Műszaki specifikáció

A többször módosított 190/2002 Tt. sz. kormányrendelet 5§ (1) bek. b) betűhöz kapcsolódóan típusvizsgálatokra, és a termék azt követő minősítésére az alább feltüntetett harmonizált szabvány követelményeinek való megfelelés kimutatásának céljával kerül sor (3. megfelelés-tanúsítási rendszer – lásd 89/106/EGK irányelv III. sz. melléklet, 2.(ii), második lehetőség).

ČSN EN 14041 Rugalmas textil és laminált padlóburkolatok – Lényeges tulajdonságok

(ZA melléklet, 4.1 és 5.2 cikkely)

2.2	Vizsgálati módszerek

Az 1002 típusú NOVOFLOR /TOPFLOR/ EXTRA padlóburkolatok kezdeti típusvizsgálataira, valamint a termék ezt követő minősítésére az alábbi szabvány által meghatározott vizsgálati eljárásokkal összhangban került sor:

ČSN EN 13501-1 Építőipari termékek és épületszerkezetek tűzvédelmi osztályozása

- rész: Tűzreakció vizsgálati eredmények szerinti osztályozás

Vizsgálati eljárások:

ČSN EN ISO 11925-2 Tűzreakció vizsgálat – Lángok közvetlen hatásának kitett építőipari termékek gyúlékonysága – 2. rész: Vizsgálat kis lángforrással

ČSN EN ISO 9239-1 Padlóburkolatok tűzreakció vizsgálat - Lángok közvetlen hatásának kitett építőipari termékek gyúlékonysága – 1. rész: Viselkedésvizsgálat sugárzó hőforrás alkalmazása esetén.

körbélyegző: Textilipari Vizsgálóintézet, á.v.

1021 sz. kijelölt szerv

AO 219

TZÚ Brno, NO 1021, Jegyzőkönyv: 1021-CPD-06/004/1

Oldal: 3/4

2.3	Vizsgálati eredmények

A kezdeti típusvizsgálatok eredményei, a vizsgálati körülmények és feltételek a TZÚ Brno akkreditált vizsgálati laboratórium által 2003. 12. 12-én kiállított FZZ 03/1547 sz. vizsgálati jegyzőkönyvben találhatók. A vizsgálati jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv szerves részét képezi.

Az 1002 típusú NOVOFLOR /TOPFLOR/EXTRA termékek kezdeti típusvizsgálatainak eredményei

| Vizsgálati módszer | Paraméter | Vizsgálati eredmények | Eredmények |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Átlagos folyamatos paraméter (m) | Teljesítési paraméter |
| ČSN EN ISO 11925-2 expozíció – 15 mp | Lángterjedés Fs ≤ 150 mm | igen | igen | igen | igen | igen | igen | (-) | igen |
| ČSN EN ISO 9239-1 | Kritikus folyam (kW.m2) | 9,52 | 9,63 | 9,51 | 9,55 | (-) |
|  | Füst (%.perc) | 419,49 | 418,09 | 479,29 | 436,29 |  |

Jelmagyarázat: (-) – nem vonatkozik rá

3. Minősítés és közvetlen alkalmazási terület

3.1 Minősítési eljárások

Jelen minősítésre a ČSN EN 13501-1 sz. szabvány 11.6 és 11.9.2. cikkelyeivel összhangban került sor.

| Vizsgálati módszer | Paraméter | Előírt értékek | Kapott értékek | Értékelés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN EN ISO 11925-2 expozíció – 15 mp | Lángterjedés Fs | 11.6 cikkely Fs ≤ 150 mm | A lángok nem terjedtek 150 mm-nél távolabb | V |
| ČSN EN ISO 9239-1 | Kritikus folyam (kW.m2) | 11.6 cikkely ≥ 8kW.m-2 | 9,6 | V |
|  | Füst (%.perc) | 11.9.2. cikkely ≤ 750%.perc | 436,3 | V |

Jelmagyarázat: V – megfelel

3.2 Az építőipari termék minősítése

Tűzreakciója alapján a az 1002 típusú NOVOFLOR /TOPFLOR/ EXTRA termék besorolása:	Bfl osztály

Füstképződés szerinti kiegészítő minősítése:				s1

Padlóburkolat minősítési nyilatkozat módosítása tűzreakció alapján:	Bfl - s1

| Égés közbeni viselkedés | Füstképződés |
| --- | --- |
| Bfl | s | 1 |

körbélyegző: Textilipari Vizsgálóintézet, á.v.

1021 sz. kijelölt szerv

AO 219

TZÚ Brno, NO 1021, Jegyzőkönyv: 1021-CPD-06/004/1

Oldal: 4/4

  - Alkalmazási terület

Jelen minősítés a fent deklarált paraméterekkel rendelkező, kiértékelt termékre vonatkozik.

A minősítés a termék következő végfelhasználási területére vonatkozik:

- alapfelület réteg: a standard alapfelület rétegek alkalmazásakor elvégzett vizsgálatok eredményei akkor használhatók, ha a gyakorlatban alkalmazott alapfelület sűrűsége legkevesebb a ČSN EN 13238 szabvány 5.1 cikkelye szerinti standard alapfelület sűrűségének legalább 0,75-szöröse.

- rögzítés módja: oldószereket nem tartalmazó diszperziós ragasztóval alapfelületre ragasztás.

4. Alkalmazhatósági rendelkezések

4.1.	Korlátozások

A kezdeti típusvizsgálat eredményei mindaddig érvényesek, amíg a vizsgálatvégzési feltételek meg nem változnak. Amennyiben a termék, az alapanyag vagy a komponensszállító, esetleg a gyártási folyamat megváltozik, és ez jelentősen módosítja a termék egy vagy több tulajdonságát, az adott tulajdonság esetében a típusvizsgálat megismétlésére van szükség.

  - Felhasználhatóság

A jegyzőkönyv összhangban a ČSN EN 14041 szabvány (ZA – ZA.2.2.2. cikkely) követelményeivel a gyártó általi megfelelőségi nyilatkozat (EC Megfelelési nyilatkozat) kiállítását szolgálja. Összhangban a fenti szabvány ZA – ZA.3 mellékletével ez az EC Megfelelési nyilatkozat CE jelzet használatára jogosítja fel a gyártót.

- Jegyzőkönyv-kidolgozási forrásanyag jegyzék

- A 004/06 sz. kezdeti típusvizsgálati és termékminősítési kérvény

- 1002 típusú NOVOFLOR /TOPFLOR/EXTRA padlóburkolat PND 5-245-97 sz. vállalati szabvány

- TZÚ Brno akkreditált vizsgálati laboratórium által 2003. 12. 12-én kiadott FZZ 03/1574 sz. vizsgálati jegyzőkönyv

A jegyzőkönyvet kidolgozta:					A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

olvashatatlan aláírás sk						olvashatatlan aláírás sk

Jitka Paulová							Ing. Svatava Horáčková

a tanúsítási osztály vezetője

körbélyegző: Textilipari Vizsgálóintézet, á.v.

1021 sz. kijelölt szerv

AO 219

- sz. melléklet:

ZA.1   Rugalmas textil és laminált beltéri padlóburkolatok

Termék: 1002 típusú Novoflor /TOPFLOR/ Extra padlóburkolat

| Alapvető tulajdonságok | ČSN EN 14041 szabvány cikkelye | Kötelelező szint | Tulajdonsághitelesítési periódus | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A termék tűzreakciója | 4.1 | Bfl-sl | Ötévente 1x, egyébként összetétel-változás esetén | 1021-CPD-06/004/1 számú terméktípus kezdeti vizsgálati jegyzőkönyve |
| Pentaklórfenol-tartalom | 4.2 | Nincs előírva | - | ITC, a.s. értékeléssel hitelesítve – 462100345 sz. jegyzőkönyv |
| Formaldehid-kibocsátás | 4.3 | E1 | Ötévente 1x, egyébként összetétel-változás esetén | ITC, a.s. értékelés – 462100346 sz. jegyzőkönyv |
| Vízzárás | 4.4 | Nincs deklarálva | - |  |
| Csúszásgátlás | 4.5.1 | DS | évente 1x | TZÚ, s.p. 06-009 sz. tanúsítás |
| Elektrostatius tulajdonságok | 4.6 | Nincs deklarálva | - |  |
| Hővezetés | 4.7 | 0,17 W (m.K) | ötévente egyszer | TZÚ, s.p. 06-009 sz. típustanúsítás |
| Tűzrekció megőrzés | 4.1.3 | Irreleváns | - |  |

A gyártó ČSN EN ISO 9001:2001 szerinti minőségirányítási rendszert vezetett be, és alkalmaz.

Megj.:  ITC, a.s.: Vizsgálati és Tanúsítási Intézet, Rt., Tř. Tomáše Bati 299, Zlín, Cseh Köztársaság, Stat. azonosító: CZ47910381

TZÚ, s.p.: Textilipari Vizsgálóintézet, á.v., Václavská 6, Brno, Cseh Köztársaság, Stat. azonosító: CZ000 13 251

Napajedla, 2006.03.01.														olvashatatlan aláírás sk.

Ing. Pert Tarcala

A Fatra, a.s. műszaki részlegének igazgatója

hosszúbélyegző: 	FATRA, a.s.

tř. Tomáše Bati 1541

763 61 Napajedla