NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL, DOMO,

NOVOFLOR EXTRA AMOS

Jellemzők

- vinil alapú homogén padlóburkoló anyag (padlóburkolat)

- a padlóburkolat hasznos felülete nyomtatott, márványozott, mintázattal ellátott

- higiénikus, tartós, esztétikus

- 1500 mm széles sávokban készül

- a NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL padlóburkolók könnyű tisztítást és kis karbantartási költségeket eredményező PUR védőfelülettel rendelkeznek

Padlófektetés

- a padló fektetése a "Padlófektetési útmutató - LINO FATRA rendszer" n. PN 5410/97 technológiával zajlik

- ajánlott a padlófektetést szakcégre bízni

- a padlóburkoló nem fektethető szabadon, a fektetéséhez a gyártó által ajánlott diszperziós ragasztóanyagokra, esetleg hígítható ragasztóanyagokra van szükség

- a padló fektetéséhez legalkalmasabb aljzat az elsimított, egyenes, repedésektől mentes, portalanított, megfelelően szilárd és száraz beton. Az egyenetlenségeket, zsírfoltokat és más egyéb hasonló tényezőket el kell távolítani

- a fektetés előtt le kell tekercselni a padlóburkolót, és stabilizálni kell a felületét és a méretét (+18°C felett, 48 órán át)

- a padlóburkolót tilos olyan helyiségekben ragasztani, amelyek nincsenek megfelelő módon szigetelve a talajnedvességgel szemben, továbbá padlófűtéssel ellátott helyiségekben, amennyiben a felületi hőmérséklet tartósan eléri a +28°C-t

- a padlóburkoló telepítésére szolgáló helyiség hőmérséklete a fektetés során nem csökkenhet +18°C alá, az aljzaté pedig +15°C alá

- a padló fektetése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a kiviteli állagát

- a látható hibákat tartalmazó padlót ne fektesse (ragassza) le, hanem a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban reklamálja meg az eladónál.

- a rendszeres mintával felülnyomott járófelülettel rendelkező padlóburkolók esetében nem biztosítható az egyes sávok közötti folyamatos átmenet

- fektetéskor a színárnyalatok közötti különbségek megelőzése érdekében a tekercseket azok gyártási számai szerint sorban használja fel

A padlóburkolat kezelése

- a padlóburkolat standard tisztításához használjon tisztítószeres langyos vizet, az adagolást a gyártó ajánlásának megfelelően végezze, a túlságosan sok tisztítóanyag az üzem során a padló beszennyeződéséhez vezethet. Hordja fel a tisztítóoldatot a padlóra, majd a gyártó által javasolt hatóidő elteltét követően a tisztítószeres oldat eltávolításával tisztítsa meg kézileg vagy gépileg a padlót. Mossa fel a padlót tiszta vízzel, hacsak a tisztítószer gyártója nem ajánl mást, majd hagyja megszáradni.

Standard tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket (pl. csiszoló anyag vagy lúg, illetve nagy arányú szerves oldószer vagy zsírtalanító anyag tartalmú standard tisztítószereket, készítményeket)

- a NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL padlóburkolók esetében ezen túl kizárólag olyan készítmények használhatók, amelyeket a gyártóik PUR védőréteggel ellátott padlóburkolók karbantartására és kezelésére javasolnak

a DOMO és NOVOFLOR EXTRA AMOS PUR védőfelülettel nem rendelkező padlóburkolók felületét PVC padlóburkolókhoz javasolt fényező anyagokkal ajánlott kezelni

- a padlóburkoló anyag kezelésére, tisztítására és karbantartására vonatkozó eljárás részletes ismertetését a PN 5410/97 padlófektetési útmutató tartalmazza

- óvja a padlót a freccsenő aszfalttal, tintával, anilin alapú festékekkel, színes olajokkal, jóddal, Castalani-féle tinktúrával és minden más színező anyagokat és szerves oldószereket tartalmazó készítménnyel szemben

- fertőtlenítéshez használjon Chloramin B, Chlorseptol és Orthosan BF 12 készítményt. Más készítmények használatát előzetesen ki kell próbálni

- egyes gumitermékek (általában sötét és színes gumikerekek, készülékvédők, cipőtalpak stb.) a padlóval érintkezve a járófelület tartós elszíneződését eredményezik, azaz a padló a gumival érintkezve besárgulhat, bebarnulhat vagy befeketedhet

- az égő, füstölő tárgyak eltávolíthatatlan foltokat hagynak a felületen

- abban az esetben, ha a PUR védőfelületet a padlóval érintkező, nem védett (pl. textil alátéteket nem tartalmazó) részek megkarcolják, reklamációnak nincs helye.

Hulladékgazdálkodási útmutató

A poli(vinil-klorid) hulladék a hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a "O" -  egyéb hulladék kategóriába tartozó hulladék, katalógusszáma: 070213. A tiszta hulladék újrahasznosítható, az újrahasznosításra alkalmatlan hulladékot lerakóhelyen kell elhelyezni. A beszennyezett hulladékkal a szennyezőanyag függvényében a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban kell gazdálkodni. A termék az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) értelmében nem minősül veszélyes hulladéknak.

Gyártó: FATRA a.s., Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, irányítószám: 763 61