ELEKTROSTATIK

Jellemzők

- vinil alapú homogén padlóburkoló anyag (padlóburkolat)

- teljes anyagában azonos színű és összetételű padlóburkoló anyag

- higiénikus, tartós, esztétikus

- elektrosztatikusan vezető padlóburkoló anyag, elvezeti az üzem során a felületén keletkező elektrosztatikus töltést

- 608 x 608 mm méretű, 1,7 - 2,0 mm vastag lapok formájában készül

- FIGYELEM! A kartondobozban a lapok homlokfelülettel egymás felé fordítva kerültek elhelyezésre, a burkolólap hátoldalát nyilak, a lapok vastagsága, méretei, a gyártási idő, a belső ellenállás értékhatárai, a garancia és az ISO adatok jelzik. Az egységes felület biztosítása érdekében minden lapot a nyilaknak megfelelően kell elhelyezni.

Padlófektetés

- a padlóburkolat alkalmazása olyan terekben javasolt, amelyekben elektrosztatikusan vezető padlóra van szükség (levezetési ellenállás ≤ 1.106Ω), pl. robbanásveszélyes terekben, laboratóriumokban, kettős padlók esetében, egészségügyi RTG munkahelyeken, műtőkben, előkészítőkben stb.

- a padló fektetése a "Padlófektetési útmutató - LINO FATRA rendszer" n. PN 5410/97 technológiával zajlik

- ajánlott a padlófektetést szakcégre bízni, robbanásveszélyes terekben és műtőkben a padló fektetését kizárólag szakcég végezheti

- a padlóburkoló lapok nem fektethetők szabadon, a fektetésükhöz ajánlott diszperziós ragasztóanyagokra van szükség - PN 5410/97 szerinti padlórendszerek

- a padló fektetéséhez legalkalmasabb aljzat az egyenes, repedésektől mentes, portalanított, megfelelően szilárd és száraz beton. Az egyenetlenségeket, zsírfoltokat és más egyéb hasonló tényezőket el kell távolítani

- a padlóburkolót tilos olyan helyiségekben ragasztani, amelyek nincsenek megfelelő módon szigetelve a talajnedvességgel szemben, továbbá padlófűtéssel ellátott helyiségekben, amennyiben a felületi hőmérséklet tartósan eléri a +28°C-t

- a padlóburkoló telepítésére szolgáló helyiség hőmérséklete nem csökkenhet +18°C alá

- a padlóelemek fektetése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze azok kiviteli állagát

- a látható hibákat tartalmazó padlóelemeket ne fektesse (ragassza) le, hanem a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban reklamálja meg az eladónál.

- az egyes burkolólapokat hegesztőhuzallal kell összehegeszteni, a falaknál a padlóburkolat a padlóléc felragasztásával ér véget.

A padlóburkolat kezelése

- a padlóburkolat standard tisztításához használjon tisztítószeres langyos vizet, az adagolást a gyártó ajánlásának megfelelően végezze, a túlságosan sok tisztítóanyag az üzem során a padló beszennyeződéséhez vezethet. Hordja fel a tisztítóoldatot a padlóra, majd a gyártó által javasolt hatóidő elteltét követően a tisztítószeres oldat eltávolításával tisztítsa meg kézileg vagy gépileg a padlót. Mossa fel a padlót tiszta vízzel, hacsak a tisztítószer gyártója nem ajánl mást, majd hagyja megszáradni. Standard tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket (pl. csiszoló anyag vagy lúg, illetve nagy arányú szerves oldószer vagy zsírtalanító anyag tartalmú standard tisztítószereket, készítményeket)

- fényezőszerek alkalmazása nem ajánlott, miután ezek csökkentik a padló elektrosztatikus töltés elvezetési képességét

- óvja a padlót a freccsenő aszfalttal, tintával, anilin alapú festékekkel, színes olajokkal, jóddal, Castalani-féle tinktúrával és minden más színező anyagokat és szerves oldószereket tartalmazó készítménnyel szemben

- fertőtlenítéshez használjon Chloramin B, Chlorseptol és Orthosan BF 12 készítményt. Más készítmények használatát előzetesen ki kell próbálni

- egyes gumitermékek (általában sötét és színes gumikerekek, készülékvédők, cipőtalpak stb.) a padlóval érintkezve a járófelület tartós elszíneződését eredményezik, azaz a padló a gumival érintkezve besárgulhat, bebarnulhat vagy befeketedhet

- az égő, füstölő tárgyak eltávolíthatatlan foltokat hagynak a felületen

Hulladékgazdálkodási útmutató

A poli(vinil-klorid) hulladék a hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a "O" -  egyéb hulladék kategóriába tartozó hulladék, katalógusszáma: 070213. A tiszta hulladék újrahasznosítható, az újrahasznosításra alkalmatlan hulladékot lerakóhelyen kell elhelyezni. A beszennyezett hulladékkal a szennyezőanyag függvényében a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban kell gazdálkodni. A termék az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) értelmében nem minősül veszélyes hulladéknak.

Gyártó: FATRA a.s., Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, irányítószám: 763 61