- Alapvető tisztítás

Az alapvető tisztítást abban az esetben végzik el, ha a szennyeződéseket és lerakódásokat, amelyek megbontják a felület szép külsőjét, nem lehet eltávolítani szokásos mindennapi tisztítással, illetve ha a kopással sújtott helyeken szükséges a padlóburkolat felszínét előkészíteni CC-PU matt védőréteggel történő szanálásra.

Az alapvető tisztításhoz CC-Alap R tisztítószert használjanak 1 : 5 arányban vízzel keverve.  Az oldatot vigye fel a padlóra, és körülbelül 10 – 15 perces hatás után a teljes felületet intenzíven súrolja fel egytárcsás rotációs géppel zöld pad-del, kefével vagy CC-Padmeister segítségével.  Amennyiben ezt nem követi a felületkezelés, használjanak piros pad-et vagy kefét. A feloldott szennyeződéseket vizes porszívóval távolítsák el, és a teljes felületet neutralizálja tiszta, amennyiben lehetséges meleg vízzel egészen addig, amíg az összes szennyeződés, valamint a tisztítóoldat valamennyi részecskéje eltávolításra nem kerül (ezt követően a víz már nem habzik!).

- Proaktív hosszú távú védelem/szanálás

Gyári PU felületkezeléssel rendelkező padlóburkolatok esetében általában nem szükséges az utólagos védőfilm felvitelével történő kezelés azonnal a lerakást követően, ez csak az erősen leterhelt helyiségekben javasolt (pl. folyosó, konyha). Az első felületkezelést szükség szerint egy bizonyos használati idő után végzik el (pl. 4 – 6 hónap után), hogy a kopott vagy enyhén megkarcolt felületek ismét megújuljanak.  Ezt a felfrissítést szükség szerint rendszeresen meg kell ismételni.

Hogy lehetséges legyen hosszú távon fenntartani a felület PU kezelését, azaz a védőhatást, a szennyeződéseket megtapadásának csökkentését és a mindennapi tisztítás megkönnyítését, javasolt a felület PU kezelésének proaktív hosszú távú védelme, illetve a megkárosodott részek időben történő szanálásának elvégzése.

Proaktív hosszú távú védelem:

Hosszabb idejű használat után vagy az első kopással sújtott helyek megjelenésekor javasolt a gyári PU felületkezelés felújítása CC-PU matt védőréteg segítségével. Ehhez a megfelelő keményítő segítségével aktivált CC-PU matt védőréteget használjanak, és vigyék fel azt hígítatlan formában az alaposan megtisztított felületre (lásd Alapvető tisztítás). A matt CC-PU védőréteg felvitelét CC „Aquatop” 10 mm-es lakkozó hengerrel végezzék el pontosan a használati utasítás alapján a tökéletesen száraz felületre. Hozzávetőlegesen 12 órával az utolsó réteg felvitelét követően ismét lehet a padlót használni.  A védőrendszer végső ellenállása körülbelül hét nap után kerül elérésre.

Szanálás: A gyári PU felületkezelés nagy felületen jelentkező kopása esetén kétszer szükséges felvinni a matt CC-PU védőréteget. Az egyes rétegek között mindig meg kell várni, hogy az előző réteg alaposan kiszáradjon (legalább 2 órát kell várni), és mindkét réteget ugyanazon a napon kell felvinni.

Figyelmeztetés: A matt CC-PU védőréteg felvitele előtt a CC-SRP 2+S (400 fordulat/perc) egytárcsás rotációs gép és a CC-PU szanáló pad segítségével el kell végezni a felület szürke megmattolását, hogy optikailag egyesüljenek az átmenő helyiségek is, és bebiztosításra kerüljön a védőréteg tökéletes megtapadása.

- Az érték fenntartása speciális objektumokban és helyiségekben

A matt CC-PU védőréteg használatával a felszínen a lehető legjobb védelem kerül kialakításra, amely megfelel a gyári felületkezelésnek.  Amennyiben szükséges védeni a felületet speciális objektumokban az elszíneződés hatásai ellen, pl. orvosi rendelők, fodrászszalonok, autószalonok (pl. a felület elszíneződésének minimálisra csökkentése érdekében a színezékeket tartalmazó anyagok következtében, mint például fertőtlenítőszer a sebekre, hajfestékek, lágyítószerek), vagy ha tekintettel az objektum-specifikus követelményekre szükséges vegyileg eltávolítható védőréteget alkalmazni, forduljanak a műszaki tanácsadóinkhoz.

14.2. PUR védőréteg nélküli padlóburkolatok tisztítása és karbantartása

- Tisztítás az építési munkák befejezése után

Az újonnan lerakott padlóburkolatot a használat előtt alaposan meg kell tisztítani, hogy eltávolításra kerüljön valamennyi a gyári és szerelés következtében keletkezett szennyeződés maradvány.  Ehhez a tisztításhoz CC Alap R tisztítószert kell alkalmazni, amelyet vízzel hígítanak 1 : 5 vagy akár 1 : 10 arányban. Kis szennyeződés esetén ezt a koncentrációt lehet növelni a szennyeződés szintje szerint. A tisztítóoldatot egyenletesen kell felvinni a padlóra, és körülbelül 10 perces hatás után fel kell súrolni egy zöld pad-del ellátott egytárcsás CC-SRP rotációs géppel. A feloldott szennyeződéseket vizes porszívó segítségével kell eltávolítani (pl.  CC-Premium F2), és a teljes padlót alaposan neutralizálni kell tiszta vízzel egészen a tisztítóoldat valamennyi maradványának teljes eltávolításáig.  Amennyiben ezt nem követi valamilyen CC-Kemény védőréteggel történő felületkezelés, a tisztításhoz az építési munkák befejeztével a zöld pad helyett használjanak kefe toldatot.

- Kezelés

A kezelésnek köszönhetően a felületen egy ellenálló védőfilm kerül kialakításra, amely védi a padlóburkolatot, csökkenti a szennyeződések megtapadását és megkönnyíti a szokásos mindennapi tisztítást. Nedves helyiségekben nem javasolt semmilyen kezelés alkalmazása.

A védőréteg kialakításához használjanak CC-Objekt (objektum) - kemény védőréteget, CC-SG Lesk (fény) - kemény védőréteget vagy CC-Secure - kemény védőréteget (selymes matt felület). A terméket hígítatlanul kell felvinni összefüggő vékony film formájában két rétegben – az erősen igénybevett helyiségekben (bevásárlóközpontok, áruházak, stb.) három rétegben. A felvitelhez használjanak CC-Lasicka simítót speciális borítással

pn 5410 / 97

28

vagy lapos felmosó mopot. A védőrétegeket keresztben kell felvinni. Az egyes rétegek között mindig meg kell várni, hogy az előző réteg alaposan kiszáradjon. Az utolsó réteg felvitele után és a felület alapos megszáradása után (hozzávetőlegesen 12 óra elteltével, legjobb az éjjel során) lehet a padlót használni.  Speciális helyiségekben, ahol például olyan termékekkel dolgoznak, amelyek oldóanyagokat tartalmaznak (bizonyos kórházi osztályok, gyakorló orvosok rendelője, stb.) a fent leírt eljárás szerint CC Medica kemény védőréteget vagy CC-E 1000 tisztítószerrel végzett speciális kezelést kell alkalmazni.

- Szokásos tisztítás és kezelés

Por eltávolítása

A szabadon előforduló por és szennyeződések eltávolítását nedves felmosó moppal történő letörléssel végezzék el.  Kézi vagy gépi nedves tisztítás:

A rátapadt szennyeződések eltávolítására CC-R 1000 tisztítószert kell alkalmazni, amelyet 1 : 200 arányban elegyítenek vízzel, és a felületet kézzel vagy tisztító automata géppel kell feltörölni. Olyan helyiségekben, ahol szükséges rendszeres felületi fertőtlenítő tisztítást elvégezni, CC-Fertőtlenítőszert kell alkalmazni (amelyet engedélyezett a Cseh Köztársaság fő tisztiorvosa, tesztelésre került a Prágai Állami Egészségvédelmi Intézetben, valamint a DGHM és DVG VII. lista irányelvei szerint).  A fény felújítása érdekében a felületet át lehet törölni CC - Lesk (fény) 3000PU készítménnyel, amelyet vízzel hígítanak 1 : 200 koncentrációban.

Szanálás és a védőréteg megszilárdítása

A rendszeres végzett védőréteg szanálás célja a megkárosodott vagy erős kopással sújtott védőrétegek felújítása, valamint az alapvető tisztítások közti időközök meghosszabbítása.  Ebben az esetben a meglévő védőréteget rendszeresen (például egyszer egy héten) át kell fényesíteni egytárcsás rotációs géppel fényesítő pad-del vagy fényesítő kefével. Amennyiben a felület a 14.2.2 pont szerint valamilyen CC-Kemény védőréteggel kerül kezelésre, a megkárosodott vagy néhány helyen elkopott védőréteget (pl. a leggyakrabban használt irányokban) szükség szerint fel lehet újítani a védőréteg száraz szanálásának módszerével.  A különösen intenzíven frekventált objektumokban ez az intézkedés az anyag értékének fenntartása érdekében különösen fontos. A száraz szanálás előfeltétele azonban a szakszerű módon elvégzett padlóburkolat lerakás kitüremkedések és egyenetlenségek nélkül.

- Közbenső tisztítás

Amennyiben a padlóra tapadt szennyeződéseket nem lehet eltávolítani szokásos tisztítással, de a védőfilm még nem került megkárosodásra, javasoljuk elvégezni a közbenső tisztítást CC-Aktív R 280 tisztítószer és víz oldatával elvégezni a felület szennyezettségének megfelelő koncentrációban (1 :  50 vagy akár 1 : 100). A tisztítást kefe segítségével vagy tisztító automata géppel végezzék.  A védőréteg a jelen eljárásnak köszönhetően sértetlen marad.

- Alapvető tisztítás

A nagy kiterjedésű kopás vagy védőréteg megkárosodás esetén el kell végezni az alapvető tisztítást.  A helyiség leterheltségének szintjétől, valamint a szokásos tisztítás végzésének módjától függően ezt a lépést el kell végezni az objektumokban minden 6 - 12 hónap után, amennyiben nem végeznek rendszeres védőfilm szanálást. A régi védőrétegeket, makacs szennyeződéseket és egyéb lerakódásokat, amelyek megbontják a felület szép külsejét, az alapvető tisztításnak köszönhetően teljesen eltávolítják.  Olyan padlóburkolatok esetében, amelyeket a 3.1 pont szerint CC – Kemény védőréteggel kezeltek, az alapvető tisztításhoz CC – Alap R hígítatlan tisztítószert vagy CC – Profi – alap tisztítószert kell alkalmazni 1 :  5 arányban vízzel keverve.  Az oldatot fel kell vinni a padlóra, és körülbelül 15 - 20 perces hatás után alaposan fel kell súrolni egy zöld pad-del ellátott egytárcsás CC-SRP rotációs géppel. A feloldott szennyeződéseket vizes porszívó segítségével kell tökéletesen eltávolítani (pl.  CC - Premium F2), és a teljes felületet neutralizálja tiszta, amennyiben lehetséges meleg vízzel egészen addig, amíg az összes szennyeződés, valamint a tisztítóoldat valamennyi részecskéje eltávolításra nem kerül (ezt követően a víz már nem habzik!).

Amennyiben a felület CC – R 1000 - tisztítószerrel van kezelve, az alapos tisztításhoz CC Alap R tisztítószert kell használni (a szer hatásidejét 10 -15 perc között kell meghatározni).

- Gumisarkak által okozott foltok és karcolások eltávolítása

A gumisarkak által előidézett ellenálló foltok és karcolások eltávolítására CC-Elatex készítményt kell használni kis rongyocska vagy finom pad alkalmazásával. Végezetül a felületet át kell mosni tiszta vízzel. Tekintettel arra, hogy ez a termék feloldja a  védőrétegeket is, szükséges elvégezni a kitisztított felület szanálását egy felületkezelő termékkel, amely által a védőréteg kialakításra került.  Amennyiben lehet, a foltokat azonnal el kell távolítani, egyéb esetben az egyes foltfajták elöregedés esetén beleivódhatnak a felületbe, és ezt követően azok teljes eltávolítása nehézkes vagy akár lehetetlen is.

14.3. A LINO FATRA padlóburkolatok tisztítására és karbantartására javasolt készítmények áttekintése

| Gyártó: Dr. Schutz | Tisztítás a lerakás után | Kezelés, első kezelés | Szokásos mindennapi tisztítás nedves módon | Szokásos tisztítás nedves módon + teljes felületi fertőtlenítés | Közbenső intenzív tisztítás a védőrétegek megkárosítása nélkül | Alapvető tisztítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUR védőréteggel rendelkező padlóburkolatok | CC-PU-tisztító | CC-PU-matt védőréteg5) (proaktív hosszú tává védelem/ a Gori PUR felületkezelés szanálása) | CC-PU-tisztító | CC-Fertőtlenítőszer1) | CC-PU-tisztító | CC-Alap R tisztítószer |
| Védőréteg nélküli padlóburkolatok | CC-Alap R tisztítószer | CC-SG Lesk (fény) kemény védőréteg4) CC-Secura kemény védőréteg4) CC-Objekt Mat kemény védőréteg4) | CC-R 1000 tisztítószer CC-Lesk (fény) -3000PU | CC-Fertőtlenítőszer1) | CC-Aktív R 280 tisztítószer | CC-Profi-alap tisztítószer |
| Elektrosztatikusan vezető és antisztatikus padlóburkolatok: | CC-Alap tisztítószer | CC-R 1000 tisztítószer CC-SG Lesk (fény) Kemény védőréteg2) 4) CC-Secura kemény védőréteg2)4) | CC-R 1000 tisztítószer | CC-Fertőtlenítőszer1) | CC-Aktív R 280 tisztítószer | CC-Profi-alap tisztítószer 3) CC-Alap R tisztítószer |

A táblázat jelmagyarázata:

- Bevizsgálva a DGHM és DVG lista irányelvei szerint.

- Kizárólag kivételes esetekben.  CC- Polimer diszperziós bevonat legfeljebb két vékony rétegben.  Először egy tesztfelületet kell kezelni, és meg kell mérni, hogy elégséges-e a vezetőképesség.

- Amennyiben a felületet CC-Kemény védőréteggel kezelték, az alapvető tisztításhoz CC-Profi-alap tisztítószert kell használni.

- A fertőtlenítőszerekkel szembeni fokozott ellenálló képességet igénylő helyiségekben a kezeléshez CC-Medica-kemény védőréteget kell alkalmazni, pl. CC-PU-matt védőréteget. Ügyeljenek a tájékoztató füzetecskénkben található figyelmeztetésekre és javaslatokra is. Amennyiben valami nem világos, forduljanak a műszaki tanácsadóinkhoz.

- A felület gyári PU kezelésének hosszú távú aktív védelme és szanálása érdekében bizonyos használati idő elteltével. Először el kell végezni az alapos gépi alaptisztítást zöld pad-del.

pn 5410 / 97

30

Egyéb javasolt készítmények a LINO – Fatra padlóburkolatok kezelésére és tisztítására PUR védőrétegek nélkül objektumokban és háztartásokban

| Gyártó | Tisztítás a lerakás után | Első kezelés (védőréteg kialakítása) | Szokásos mindennapi tisztítás nedves módon | Közbenső intenzív tisztítás a polimer diszperziós védőrétegek megkárosítása nélkül | Alapvető tisztítás (régi elhasználódott védőrétegek eltávolítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loba | LOBA Grundreiniger | LOBA V6 Finish | LOBA Neutralreiniger | LOBA Industriereiniger R | LOBA Wachsentferner |
| Henkel | Thomsit PRO 40 | Thomsit PRO 10 Thomsit PRO 11 + 12 (matt) Thomsit PRO 15 | Thomsit PRO 20 Thomsit PRO 15 (hígított) |  | Thomsit PRO 40 |

Ez a javaslat nem teljes körű.  A feltüntetett termékek megfelelnek a nyomtatásra történő átadás idején érvényes állapotnak. Kétségek esetén döntő érvényességű az illetékes gyártó javaslata.  A jelen kezelési útmutató betartása esetén a padlóburkolat hosszú időn keresztül jó állapotban marad.

14.4. Meghatározott elektromos tulajdonságokkal rendelkező padlóburkolatok tisztítása és karbantartása

FIGYELEM! Meghatározott elektromos tulajdonságokkal rendelkező padlóburkolatok esetében tilos kezelési és fényesítő emulzió használata, amely nem teszi lehetővé a villamos töltés elvezetését. Nem megfelelő fertőtlenítőszerek alkalmazása esetén ez a padlóburkolatok mechanikus-fizikális tulajdonságaira nézve hátrányos hatású lehet (elszíneződés, meglágyulás vagy a felület megmarása).

15. VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

A vinil padlóburkolat átlagon felüli ellenálló képességgel bír az enyhe savakkal és hígított savakkal, valamint alkáliákkal, szappanokkal és oldószerekkel szemben.  A gázolaj és az erőd savak nem károsítják, amennyiben az adott sérült helyet azonnal leöblítik.  A ketonok, klórozott oldószerek, aceton és hasonló oldószerek azonban nem kerülhetnek kapcsolatba a padlóburkolattal.  Amennyiben azonban ez bekövetkezik, a kár minimalizálható azonnali leöblítéssel, miközben az adott reagens maradványainak időt kell hagyni az elpárolgásra, mielőtt a padlóburkolat felületét leterhelnék.  A vinil padlóburkolatok alkalmasak a legtöbb helyiségben történő alkalmazásra, ahol vegyi anyagokat használnak, és ahol véletlenszerű kiöntés kockázata áll fenn.  Azonban néhány vegyi anyag nagyon erős színezékeket tartalmaznak, amelyek rövid kontaktus után is a padlóburkolaton foltokat hagynak.  Ahol ezek a vegyi anyagok felhasználásra kerülnek, javasoljuk a sötétebb vinil színek alkalmazása, hogy minimalizálják a foltok létrejöttének kockázatát.

A gumitermékek (általában sötét és színes gumi - gumikerekek, műszervédők, cipőtalpak, stb.) a padlóburkolattal történő érintkezéskor eltávolíthatatlan színváltozást okoznak az érintkező felületen, amely megsárgulással, megbarnulással vagy akár a padlóburkolat megfeketedésével jelentkezhet azon a helyen, ahol a padlóburkolat érintkezett a gumitermékkel. Az égő és izzó tárgyak a felületen eltávolíthatatlan foltokat hagynak.

Az alábbi táblázatok áttekintést nyújtanak a vinil padlóburkolatok általános vegyi tulajdonságairól (a tesztelési módszer leírással kapcsolatban lásd a megjegyzést).

15.1. Szerves anyagok

| VEGYI ANYAG TÍPUS | HATÁS | INTÉZKEDÉS |
| --- | --- | --- |
| Aldehidek Észterek Halogén szénhidrogének Ketonok | a padlóburkolatot megtámadják néhány perc után | azonnal feltörölni |
| Alkoholok Éterek Glikolok Szénhidrogének (aromatikus és alifatikus) Petróleum Étolaj | néhány nap után plasztifikátorok illannak el, és ezt az anyag zsugorodása és merevedése kíséri | azonnal feltörölni |
| 15.2. Vízoldatok |
| VEGYI ANYAG TÍPUS | HATÁS | INTÉZKEDÉS |
| Gyenge savak és alkáliák | hatás nélkül |  |
| Erős alkáliák | károsítja a fényt, színtelenítést okozhat néhány árnyalatnál | szétválasztani, eltávolítani |
| Erős savak | a hosszú érintkezés elszíntelenítést okozhat | azonnal szétválasztani, eltávolítani |
| Színezékek (indikációs) | az érintkezés elszíntelenítést okozhat | azonnal szétválasztani, eltávolítani |

Megjegyzés: A vegyi anyagokkal szembeni ellenállást a vegyi anyagokkal történő érintkezésnél tesztelik 24 órán keresztül 21° C-os szobahőmérséklet mellett, ezt követően pedig leöblítik a felületet hideg vízzel.  Néhány folt eltávolítható nejlon kockával történő lecsiszolással.